| Дата | 02.04.2014 |
| --- | --- |
| Тема урока | Монтаж сердечника кабеля ТППэп емкостью 50х2 модулем MS2 4000-D, прозвонка |
| Цель урока | Научить обучающихся выполнять монтаж сердечника кабеля ТППэп емкостью 50х2 модулем MS2 4000-D |

Оснащение урока

| Материальная база урока |  |
| --- | --- |
| инструмент: | монтажный нож, плоскогубцы, кусачки, пресс-механизм MS2 RB4036 |
| материалы: | кабель ТППэп 100х2, модуль MS2 4000-D |
| технические средства обучения: | мультимедиа проектор, интерактивная доска, компьютер |
| техническая документация: | технологические карты |
| учебно-наглядные пособия: | презентация, образец кабеля подготовленного к монтажу |

| Литература | Краткое руководство по монтажу линейных сооружений связи с использованием технологий и материалов компании 3М. Телекоммуникационное оборудование 3М Россиия. Москва 2009г. |
| --- | --- |

Ход урока

| Организационная часть урока | 5 мин |
| --- | --- |

- проверка явки учащихся по журналу;

- проверка готовности учащихся к занятию;

- сообщение темы и цели занятия;

- назначение дежурных, раздача инструмента.

| Вопросы для повторения пройденного материала | 10 мин |
| --- | --- |
| - сколько пар можно соединить одновременно с помощью модульного соединителя MS2 4000-D - из каких частей состоит модуль? - какой должна быть минимальная длина сердечника кабеля освобожденного от оболочки для сращивания модулями MS2 4000-D? Вопросы вводного инструктажа 50 мин |
| - инструктаж по безопасным условиям труда; - объяснение и демонстрация технологической последовательности установки пресс-механизма MS2 RB4036; - объяснение и демонстрация технологической последовательности укладки жил в модуль; - объяснение и демонстрация технологической последовательности опрессовки модулей MS2 и укладки сростка; - объяснение возможных типичных ошибок возникающих в ходе работы, способов их предупреждения и устранения; - объяснение практического задания и критериев оценки за выполненную работу. |
| Самостоятельная работа учащихся | 150 мин |
| Выполнить монтаж сердечника кабеля ТППэп 100х2 модульными соединителями MS2 4000-D |

Текущий инструктаж

1 обход: - проверка организации рабочих мест учащихся и соблюдения безопасных условий труда; 2 обход: - проверка правильности установки пресс-механизма MS2 RB4036; 3 обход: - проверка правильности укладки жил в модуль; 4 обход: - проверка правильности опрессовки модулей MS2 и укладки сростка; 5 обход: - проверка качества выполняемых работ

10 мин

Заключительный инструктаж

- подведение итогов выполнения учебных задач; - разбор допущенных учащимися ошибок и выявление их причин; - анализ выполнения учащимися правил техники безопасности; - сообщение результатов работы каждого учащегося. Уборка рабочих мест в мастерской.