ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 4_4

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы прямого соединения компьютеров

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- Изучить структуру и органы управления сетевого симулятора Cisco Packet Tracer.

- Построить  модель простой сети и наблюдать за ее трафиком во время работы.

- Создать простую сеть Ethernet с использованием трех компьютеров.

- Отслеживать поток данных широковещательных рассылок ARP и эхо-запросов.

- Выполнить действия указанные в прилагаемом описании.

- Объяснить полученный результат.

- Оформить отчет о проделанной работе.

- Защитить лабораторную работу.

Поток трафика в сети предприятия

Цели

• Создание представления об основных функциях Packet Tracer.

Исходные данные

Создание логической схемы сети с тремя компьютерами, соединенными Cross-Over кабелями.

Шаг 1. Построение сети

Рис1. Схема сети

В левом нижнем углу экрана отображаются значки, соответствующие категориям, или группам устройств (маршрутизаторы, коммутаторы, оконечные устройства и т. д.). Если подвести курсор к категории устройства, справа отобразятся варианты его использования. Чтобы выбрать устройство, сначала выберите его категорию, затем нужный вариант.

а. Выберите из списка вариантов в левом нижнем углу элемент End Devices. Перетащите в свою рабочую зону два Generic PC.и Server-PT

б. Откройте вкладку Physical, выключите питание и установите на свободное место модуль PT-HOST-NM-1CFE.

В. Включите питание.

г.  Выберите в левом нижнем углу элемент Connections, затем выберите Copper Cross-Over и соедините все компьютеры между собой

1. PC0 подключается к Server-PT

2. PC1 подключается к Server-PT

Шаг 2. Настройка сетевых устройств

а. Выберите компьютер, затем выберите вкладку Desktop.

б. Выберите IP Configuration.

в. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

г. Повторите шаги a – в для каждого ПК.

Устройство IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию

PC0 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

PC1 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.1.1

Server-PT Fast Ethernet 0 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1

Server-PT Fast Ethernet 1 192.168.2.11 255.255.255.0 192.168.1.1

Шаг 3. Проверка соединения.

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду ping <ip-адрес>.

В. Объясните результат.

Г. Повторите пункты а,б,В для PC1, Server-PT

Шаг 4. Просмотр таблиц ARP

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду arp -a.

в. Проверьте таблицы ARP для PC1 и Server-PT .

Шаг 5. Проверка конфигурации.

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду ipconfig /all.

В. Объясните результат.

Г. Повторите пункты а,б,В для PC1, Server-PT

Вопросы для повторения

а. Что происходит с  таблицей ARP?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

б. Что необходимо для доставки пакета ICMP от PC0 к PC1?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________