ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 4_9

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы разделения на подсети различных топологий сети

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- Определить количество подсетей.

- Разработать соответствующую схему адресации.

- Присвоить адреса и маски подсети интерфейсам устройств.

- Проверить использование доступного пространства сетевых адресов и будущего потенциала роста.

- Выполнить действия указанные в прилагаемом описании.

- Объяснить полученный результат.

- Оформить отчет о проделанной работе.

- Защитить лабораторную работу.

Исходные данные/сценарий

При наличии топологии сети важно определить необходимое количество подсетей. В этой лабораторной работе представлены несколько сценариев топологий вместе с базовым сетевым адресом и маской подсети. Вам необходимо разделить на подсети сетевой адрес и составить схему IP-адресации, позволяющую разместить указанное в топологии количество подсетей. Вы должны будете определить необходимое количество битов, количество узлов для каждой подсети и возможности для дальнейшего расширения согласно инструкциям.

Часть 1: Топология сети A

В части 1 дается сетевой адрес 192.168.10.0/24 для разделения на подсети с указанной топологией. Определите необходимое количество сетей и составьте соответствующую схему адресации.

Топология сети А представлена на рисунке. Соберите представленную топологию в Cisco Packet Tracer  и присвойте устройствам необходимые IP адреса. Поверьте работоспособность собранной сети.

Шаг 1: Определите количество подсетей в топологии сети A.

a. Каково количество подсетей? ___________

b. Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

c. Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? _________

d. Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

e. Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Шаг 2: Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |

Шаг 3: Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях.

a. Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | Serial 0/1/0 |  |  |
| Router2 | Serial 1/0 |  |  |
|  | FastEthernet 0/0 |  |  |

b. Заполните приведённую ниже таблицу IP-адресов и масок подсети для указанных в топологии устройств в локальной сети.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC1 | Сетевой адаптер |  |  |  |

Часть 2: Топология сети Б

Топологию сети из части 1 расширили, чтобы добавить маршрутизатор Router2  и связанную с ним сеть, как показано на приведённой ниже схеме. Используя сетевой адрес 192.168.10.0/24, получите адреса для сетевых устройств, а затем составьте новую схему адресации в соответствии с дополнительными требованиями к сети.

Топология сети Б представлена на рисунке. Соберите представленную топологию в Cisco Packet Tracer  и присвойте устройствам необходимые IP адреса. Поверьте работоспособность собранной сети.

Шаг 1: Определите количество подсетей в топологии сети Б.

a. Каково количество подсетей? ___________

b. Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

c. Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? __________

d. Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

e. Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Шаг 2: Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Шаг 3: Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях.

- Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Serial 0 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
| Router1 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
| Router2 | Serial 0 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |

b. Заполните приведённую ниже таблицу IP-адресов и масок подсети для указанных в топологии устройств в локальной сети.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC1 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC2 | Сетевой адаптер |  |  |  |

Часть 3: Топология сети В

Топология снова изменилась — добавилась новая локальная сеть, подключённая к маршрутизатору Router1, а также канал связи между маршрутизаторами Router0 и Router2. Используя сетевой адрес 192.168.10.0/24, получите адреса для сетевых устройств, а затем составьте схему IP-адресации, в которой можно будет разместить дополнительные устройства. Для этой топологии в каждой сети необходимо назначить отдельную подсеть.

Топология сети В представлена на рисунке. Соберите представленную топологию в Cisco Packet Tracer  и присвойте устройствам необходимые IP адреса. Поверьте работоспособность собранной сети.

Шаг 1: Определите количество подсетей в топологии сети В.

a. Каково количество подсетей? ___________

b. Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

c. Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? __________

d. Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

e. Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Шаг 2: Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Шаг 3: Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях.

- Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
| Router1 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
| Router2 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |

b. Заполните приведённую ниже таблицу IP-адресов и масок подсети для указанных в топологии устройств в локальной сети.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC1 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC2 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC3 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| PC4 | Сетевой адаптер |  |  |  |
| Switch0 | Vlan1 |  |  |  |
| Switch1 | Vlan1 |  |  |  |
| Switch2 | Vlan1 |  |  |  |

Часть 4: Топология сети Г

В связи с произошедшими в компании изменениями сеть была модифицирована. Для получения адресов в сети используется сетевой адрес 192.168.10.0/24.

Топология сети Г представлена на рисунке. Соберите представленную топологию в Cisco Packet Tracer  и присвойте устройствам необходимые IP адреса. Поверьте работоспособность собранной сети.

Шаг 1: Определите количество подсетей в топологии сети Г.

a. Каково количество подсетей? ___________

b. Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

c. Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? __________

d. Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

e. Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Шаг 2: Запишите информацию о подсетях.

Внесите информацию о подсетях в приведённую ниже таблицу.

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Часть 5: Топология сети Д

У компании имеется сетевой адрес 172.16.128.0/17, который нужно разделить в соответствии с приведённой ниже топологией. Вам необходимо выбрать схему адресации, в которой можно разместить такое количество сетей и узлов.

Топология сети Д представлена на рисунке. Соберите представленную топологию в Cisco Packet Tracer  и присвойте устройствам необходимые IP адреса. Поверьте работоспособность собранной сети.

Шаг 1: Определите количество подсетей в топологии сети Д.

a. Каково количество подсетей? ___________

b. Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

c. Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? ________

d. Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

e. Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Шаг 2: Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Шаг 3: Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях. a. Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
|  | FastEthernet1 |  |  |
| Router1 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
|  | FastEthernet1 |  |  |
| Router2 | Serial 0 |  |  |
|  | Serial 1 |  |  |
|  | FastEthernet0 |  |  |
|  | FastEthernet1 |  |  |

Вопросы на закрепление

1. Какая информация необходима, чтобы определить соответствующую схему адресации для сети?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. После распределения подсетей будут ли все адреса узлов использоваться в каждой подсети?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________