ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 4_4

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы соединения компьютеров через концентратор.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- Изучить структуру и органы управления сетевого симулятора Cisco Packet Tracer.

- Построить  модель простой сети и наблюдать за ее трафиком во время работы.

- Создать простую сеть Ethernet с использованием трех узлов и концентратора.

- Отслеживать поток данных широковещательных рассылок ARP и эхо-запросов.

- Выполнить действия указанные в прилагаемом описании.

- Объяснить полученный результат.

- Оформить отчет о проделанной работе.

- Защитить лабораторную работу.

Поток трафика в сети предприятия

Цели

• Создание представления об основных особенностях локальной вычислительной сети с использованием концентраторов.

Исходные данные

Создание логической схемы сети с тремя компьютерами и концентратором, соединенными прямыми кабелями.

Шаг 1. Построение сети

Рис1. Схема сети

В левом нижнем углу экрана отображаются значки, соответствующие категориям, или группам устройств (маршрутизаторы, коммутаторы, оконечные устройства и т. д.). Если подвести курсор к категории устройства, справа отобразятся варианты его использования. Чтобы выбрать устройство, сначала выберите его категорию, затем нужный вариант.

а. Выберите из списка вариантов в левом нижнем углу элемент End Devices. Перетащите в свою рабочую зону три Generic PC.

б. Выберите из списка вариантов в левом нижнем углу элемент Hubs. Добавьте в рабочую зону концентратор Hub-PT.

в. Выберите в левом нижнем углу элемент Connections, затем выберите Copper Straight-Through и соедините каждый компьютер с концентратором.

1. PC2 подключается к Port 0

2. PC3 подключается к Port 1

3. PC4 подключается к Port 2

Шаг 2. Настройка сетевых устройств

а. Выберите компьютер, затем выберите вкладку Desktop.

б. Выберите IP Configuration.

в. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

г. Повторите шаги a – в для каждого ПК.

Устройство IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию

PC2 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

PC3 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1

PC4 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1

Шаг 3. Отслеживание трафика

а. Выберите вкладку Simulation Mode, которая частично скрыта за вкладкой Real Time в правом нижнем углу. На этой вкладке есть значок таймера.

б. Выберите Edit Filters и убедитесь, что выбраны только ARP и ICMP.

в. Выберите команду Simple PDU, щелкнув по значку конверта в вертикальной панели инструментов справа. Перейдите к PC0 и щелкните, чтобы указать источник. Перейдите к PC2 и щелкните, чтобы указать адресата. Обратите внимание, что теперь рядом со значком PC0 расположены два конверта. Один— это ICMP, другой— ARP. В списке событий на панели моделирования будет четко указано, какой конверт соответствует ICMP, а какой— ARP.

г. Выберите команду Auto Capture / Play и просмотрите весь обмен информацией по протоколам ARP и ICMP. Под кнопкой "Auto / Capture" находится горизонтальная строка с вертикальной кнопкой, которая управляет скоростью моделирования. При перетаскивании кнопки вправо процесс ускоряется, при

перетаскивании влево— замедляется.

Шаг 4. Просмотр таблиц ARP

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду arp -a.

Обратите внимание, что MAC-адрес для PC2 имеется в таблице.

в. Проверьте таблицы ARP для PC1 и PC2.

Шаг 5. Проверка соединения.

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду ping <ip-адрес>.

В. Объясните результат.

Г. Повторите пункты а,б,В для PC1, PC2

Шаг 6. Проверка конфигурации.

а. Выберите PC0 и откройте вкладку Desktop.

б. Выберите Command Prompt и введите команду ipconfig /all.

В. Объясните результат.

Г. Повторите пункты а,б,В для PC1, PC2

Вопросы для повторения

а. Что происходит с  таблицей ARP для PC0 ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

б. Если отправить эхо-запрос с PC0 на PC2 прямо сейчас, будет ли генерироваться ARP-пакет?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

в. Если отправить эхо-запрос с PC0 на PC1 прямо сейчас, будет ли генерироваться ARP-пакет?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________